## Slide 1: Вид в конструировании. Координатный способ построения объекта.
5-6 урок
3d моделирование
3 четверть

## Slide 2: Понятие вида
Вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.
На видах разрешается показывать невидимую часть поверхности предмета
Виды
Основные
Дополнительные
Местные

## Slide 3: Понятие вида
Основным видом называется изображение, полученное при проецировании предмета на шесть граней куба, если изделие поместить внутрь куба

## Slide 4: Понятие вида

## Slide 5: Проекционная связь видов
Вид спереди
Вид справа
Вид
слева
Вид
сзади
Вид снизу
Вид
сверху

## Slide 6: Понятие вида
Изображение предмета на фронтальную плоскость принимается за главный вид изделия

## Slide 7: Понятие вида
Главный вид
должен давать наиболее полное представление о строении детали

## Slide 8: Местный вид
Местный вид:
изображение отдельной части поверхности предмета

## Slide 9: Местный вид
Местные виды:

## Slide 10: Дополнительный вид
Дополнительный вид:
изображение детали или ее части, полученное при проецировании на наклонную плоскость

## Slide 11: РАЗРЕЗЫ
Разрез - изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями.
В разрезе изображается то, что получается в секущей плоскости и то, что расположено за ней

## Slide 12: сечения
Сечение - изображение фигуры полученное при мысленном рассечении предмета плоскостью. В сечении изображается только то, что попадает в секущую плоскость

## Slide 13: Координатный способ создания объекта
Координатный способ построения объекта – это способ, при котором сначала задаются координаты точек (по осям), образующих видимые линии объекта, которые потом соединяются общим контуром.

## Slide 14: Координатный способ создания объекта
При таком построении объекта необходимо пользоваться точками и вспомогательными линиями на панели инструментов «Геометрия»
точка
вспомогательная линия

## Slide 15: Координатный способ создания объекта
Откройте «Компас» и создайте фрагмент. Задайте точки с координатами:
 | X | Y
А | 0 | 0
Б | -10 | 0
В | 10 | 0
Г | -20 | 10
Д | +20 | 10
Е | -10 | 40
Ж | +10 | 40
З | 0 | 50

## Slide 16: Координатный способ создания объекта
1. Должен получится такой вид
2. Соедините точки линиями

## Slide 17: Координатный способ создания объекта
Если деталь симметричная, то достаточно одной половины детали, чтобы построить вторую. Для этого нам понадобятся вспомогательные линии.
Создайте новый фрагмент и постройте точки по заданным координатам:
 | X | Y
А | -35 | 0
Б | -25 | 0
В | -25 | 20
Г | -25 | 25
Д | -35 | 80
Е | -35 | 95
Ж | -45 | 95
З | -45 | 100

## Slide 18: Координатный способ создания объекта
Выберите инструмент «Отрезок» и проведите через 0 оси координат вертикальную ось симметрии штрих пунктирной линией:

## Slide 19: Координатный способ создания объекта
Инструментом «Горизонтальные» и вспомогательные линии проведите линии через точки:

## Slide 20: Координатный способ создания объекта
Мы создали точки и проекционные вспомогательные линии для построения левой части детали.
Теперь используя вспомогательный линии в режиме «Параллельные прямые» создайте вертикальные параллельные прямые слева и справа от оси симметрии проходящие через наши точки:

## Slide 21: Координатный способ создания объекта
Теперь соедините линии прямыми отрезками так, чтобы получился табурет. Стиль линии: «Основная»

## Slide 22: Самостоятельная работа
Создайте главный вид произвольной вазы через левую часть используя точки и вспомогательные линии.