## Slide 1: 3D-моделирование
5 урок
Использование панели расширенных команд в компактной панели Деление отрезков, кривых и дуг на равные части.

## Slide 2: Панель расширенных команд
На многих кнопках в панели инструментах снизу имеется треугольник .Если долго нажимать не отпуская на этот треугольник, то откроется: Панель расширенных команд.

## Slide 3: Деление кривой на равные части
Если при создании чертежа необходимо разделить линию (замкнутую или незамкнутую) на равные отрезки, сохранив при этом физическую целостность, то используют Простановка точек равномерно по кривой.

## Slide 4: Деление кривой на равные части
Создайте окружность диаметром 60 мм с центром в начале Системы Координат

## Slide 5: Деление кривой на равные части
Инструментом «Точки на кривой», стиль «Вспомогательная» поставьте 5 точек на окружности через равные отрезки.

## Slide 6: Деление кривой на равные части
Для начала отсчета выберите крайнюю верхнюю точку окружности

## Slide 7: Деление кривой на равные части
Добавьте окружность с центром в середине и диаметром 35 мм и разделите её тоже на 5 частей, но для начала отсчета выберите крайнюю нижнюю точку окружности.

## Slide 8: Деление кривой на равные части
Соедините отрезками получившиеся точки.
При установке вспомогательных точек целостность кривой не нарушается, а точки в последствии можно удалить.

## Slide 9: Деление кривой на равные части
При помощи панели «Редактирование» разбейте внутреннюю окружность на 5 равных участков.

## Slide 10: Деление кривой на равные части
На каждый участок поместите 6 точек начиная с края.

## Slide 11: Деление кривой на равные части
Соедините получившиеся точки на внутренней окружности с вершинами звездочки

## Slide 12: Самостоятельная работа

## Slide 13: До новых встреч!
Спасибо за порядок на рабочем месте